Технические характеристики бензинового генератора Fogo FH 4001:

| Общие данные | Технические характеристики | FH 4001 |
| --- | --- | --- |
|  | Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 3,8 / 3,8 |
|  | Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 4,2 / 4,2 |
|  | Коэффициент мощности, Сos φ | 1 |
|  | Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
|  | Модель | GX 270 |
|  | Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный |
|  | Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
|  | Охлаждение | Воздушное |
|  | Количество и расположение цилиндров | 1 |
|  | Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,2 |
|  | Общий объем масла, л. | 1,1 |
|  | Тип запуска | Ручной |
| Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | +5-10 |
|  | Выходное напряжение, В | 230 |
|  | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
|  | Изоляция | Класс H |
|  | Уровень технической защиты | IP 23 |
| Вес и габариты | Длинна, мм | 650 |
|  | Ширина, мм | 520 |
|  | Высота, мм | 490 |
|  | Сухой вес, кг | 53 |
|  | Емкость топливного бака, л | 5,3 |
| Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В | 2 |
|  | Защищенная розетка 16 А, 400 В | × |
|  | Защищенная розетка 32 А, 230 В | × |
|  | Защищенная розетка 32 А, 400 В | × |
|  | Автоматическое регулирование напряжения AVR | × |
|  | Электростартер (АКБ) | × |
|  | Защита от перегрузки |  |
|  | Счетчик моточасов | × |
|  | Датчик уровня масла |  |
|  | Глушитель | × |
|  | Подготовка под АВР (ATS) | × |
|  | Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS) | × |
|  | Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей | × |