FDF 150 V- трехфазный генератор с номинальной мощностью 120 кВт в кожухном исполнении. Применяется для электроснабжения потребителей с напряжением 400/230 В. В составе агрегата двигатель Volvo. И синхронный генератор Leroy Somer (Франция/Чехия)

| Основные характеристики | Характеристики двигателя |
| --- | --- |
| Марка ДГУ | FOGO (Польша) | Производитель | Volvo |
| Модель ДГУ | FDF 150 V | Модель | TAD731GE |
| Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP) 1 | 150/120 | Тип двигателя | Дизельный |
| Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP) 2 | 165/132 | Основная мощность Prime, кВт | 134 |
| Коэффициент мощности | 0,8 | Рабочий объём двигателя, л |  |
| Номинальная сила тока, А | 217 | Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух» |
| Род тока | переменный, 3-фазный | Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | Охлаждение | Жидкостное |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 35,6 | Вид топлива | Дизельное |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 27,1 | Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Расход топлива при нагрузке 50% | 19,2 | Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
| Длина, мм | 3650 | Электрическая система, В | 12 |
| Ширина, мм | 1512 | Общий объем масла, л | 20,0 |
| Высота, мм | 2226 | Общий объем антифриза, л | 23,8 |
| Сухой вес, кг | 2480 | Тип аккумуляторной батареи | свинцово-кислотная |
| Емкость стандартного топливного бака, л | 410 |  |  |
| Уровень звукового давления на 7 м, dB(A) |  |  |  |

| Характеристики генератора | Интервалы технического обслуживания |
| --- | --- |
| Производитель | Leroy Somer (Франция/Чехия) | Замена масляного фильтра |  |
| Модель | TAL044J | Замена масла |  |
| Тип альтернатора | синхронный 4-полюсный | Замена воздушного фильтра |  |
| Система возбуждения |  | Замена топливного фильтра |  |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) |  | Замена приводного ремня |  |
| Ток короткого замыкания | > 270 % в течении 10 с | Регулировка клапанных зазоров |  |
| Допустимая перегрузка по току | до 1 часа (раз в 12 часов) - 110%, до 5 секунд - 270% | Замена прокладки клапанной крышки |  |
| Точность регулирования напряжения, % | 0,25 | Замена охлаждающей жидкости |  |
| Изоляция | Класс Н |  |  |
| Уровень технической защиты | IP 23 |  |  |

ЭНЕРГИЯ ВСЕГДА.